## Slide 1
端侧设备
单车级指标
相机
雷视
雷达
车道级指标
配置
读取
指标输出
fusion
边侧
设备
mec
工控机
指标订阅
转向级指标
进口道级指标
路口级指标
指标输出
match
配置
输出
数据库
运行态
前端
电警
信号读取装置
信控
评价
孪生
V2X
运行态
相位信息
读取
感知
事件
监控
运维
数据库
配置
读取
指标订阅
运行态（事件）
总线
单车级事件输出
路口级事件输出
违法抓拍输出
增强事件输出
模型库
模型订阅
车道级指标
事件订阅
事件新增
底层数据复用，避免重复计算，利于数据耦合
+模型集成，利于训练测试，随用随选
+便捷化配置
指标订阅
静态参数
数据流逻辑
高精地图
配置
输出
Notes: 静态参数-数据库；指标-运行态；代码-代码库

## Slide 2
雷视
车辆瞬时速度
超速事件
事件
单车级指标
标识标牌
道路限速
道路数据库
评价
车道级指标
运行态（事件）
V2X
车道平均速度
mec
计算
计算
限速预警
超速事件
计算
订阅
总线
代码库
（计算调用）
计算
转向级指标
路口级指标
计算
进口道级指标
计算
进口道平均速度
转向平均速度
路口平均速度
计算
用例
车道排队长度

## Slide 3
统计指标体系
单车级指标
轨迹数据实时计算
车道级指标
基于轨迹数据和相位信息周期性统计
转向级指标
进口道级指标
路口级指标
基于轨迹数据和车道数据周期性统计
基于车道数据周期性统计
基于进口道数据周期性统计

## Slide 4
统计指标体系
车道级指标 |  | 
流量 | 端/边侧计算 | 信控+评价
通行能力 | 端/边侧计算 | 信控
饱和度 | 端/边侧计算 | 信控+评价
平均速度 | 端/边侧计算 | 评价
时间占有率 | 端/边侧计算 | 评价
空间占有率 | 端/边侧计算 | 评价
平均车头时距 | 端/边侧计算 | 信控
平均车头间距 | 端/边侧计算 | 信控
延误时间（平均） | 端/边侧计算 | 评价
排队长度 | 端/边侧计算 | 信控+评价
停车次数 | 端/边侧计算 | 评价
绿灯利用率 | 端/边侧计算 | 评价
碳排放指标 | 云侧计算 | 环保评价
大车比例 | 端/边侧计算 | 评价
车型流量 | 端/边侧计算 | 评价
进口道级指标 |  | 
流量 | 边侧计算 | 信控+评价
通行能力 | 边侧计算 | 信控
饱和度 | 边侧计算 | 信控+评价
平均延误 | 边/云侧计算 | 评价
平均速度 | 边侧计算 | 评价
排队长度 | 边侧计算 | 信控+评价
停车次数 | 边侧计算 | 评价
大车比例 | 边/云侧计算 | 评价
绿灯利用率 | 边/云侧计算 | 评价
碳排放指标 | 云侧计算 | 环保评价
车型流量 | 边/云侧计算 | 评价
路口级指标 |  | 
流量 | 边侧计算 | 信控+评价
通行能力 | 边侧计算 | 信控
饱和度 | 边侧计算 | 信控+评价
平均延误 | 边/云侧计算 | 评价
平均速度 | 边/云侧计算 | 评价
排队长度 | 边侧计算 | 信控+评价
停车次数 | 边/云侧计算 | 评价
绿灯利用率 | 边/云侧计算 | 评价
碳排放指标 | 云侧计算 | 环保评价
大车比例 | 边/云侧计算 | 评价
车型流量 | 边/云侧计算 | 评价
单车级指标 | 
车牌号码 | 端侧感知
车辆类型 | 端侧感知
车身颜色 | 端侧感知
号牌颜色 | 端侧感知
经度 | 端侧感知
纬度 | 端侧感知
角度 | 端侧感知
瞬时速度 | 端侧感知
加速度 | 端侧计算
停车次数 | 端/边侧计算
延误时间 | 端/边侧计算
冲突次数 | 端/边侧计算
污染物排放 | 端/边侧计算
转向级指标 |  | 
流量 | 边侧计算 | 信控+评价
延误时间 | 边/云侧计算 | 评价
平均速度 | 边/云侧计算 | 评价
排队长度 | 边侧计算 | 信控+评价
停车次数 | 边/云侧计算 | 评价
Notes: 单车+车道（底层数据）
转向感知设备或有盲区，放在边端；进口道道路属性强相关，放在边端

## Slide 5
指标
设备调试数据
路口级
边
端
云
端侧存10min
边端存7day，滚动式存储
250G可存储7天，1T可存储1个月
单车级
车道级
进口道级
转向级
存储
信
控
评价
评价
评价
孪生
信
控
计
算
计
算
存储
存储
信控
存储
故障应急存储所有的数据，存储磁盘80%（预留一天的量）
计
算

## Slide 6
统计指标体系
车道级指标 |  |  |  | 
项 | 计算 | 存储位置 | 存储内容 | 应用
流量 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控+评价
通行能力 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控
饱和度 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控+评价
平均速度 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
时间占有率 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
空间占有率 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
平均车头时距 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控
平均车头间距 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控
延误时间（平均） | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
排队长度 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控+评价
停车次数 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
绿灯利用率 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
碳排放指标 | 云侧计算 | 边 | 结构化数据 | 环保评价
大车比例 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
车型流量 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
单车级指标 |  |  | 
项 | 计算 | 存储位置 | 存储内容
车牌号码 | 端侧感知 | 边 | 结构化数据
车辆类型 | 端侧感知 | 边 | 结构化数据
车身颜色 | 端侧感知 | 边 | 结构化数据
号牌颜色 | 端侧感知 | 边 | 结构化数据
经度 | 端侧感知 | 边 | 结构化数据
纬度 | 端侧感知 | 边 | 结构化数据
角度 | 端侧感知 | 边 | 结构化数据
瞬时速度 | 端侧感知 | 边 | 结构化数据
加速度 | 端侧计算 | 边 | 结构化数据
停车次数 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据
延误时间 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据
冲突次数 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据
污染物排放 | 端/边侧计算 | 边 | 结构化数据
设备调试数据 |  |  | 
项 | 计算 | 存储位置 | 存储内容
ID | 端 | 端 | 数据
box | 端 | 端 | 数据
confidengce | 端 | 端 | 数据
covered_ratio | 端 | 端 | 数据
x/y | 端 | 端 | 数据
Vx/vy | 端 | 端 | 数据
Latitude/longitude | 端 | 端 | 数据
world_theta_degree | 端 | 端 | 数据
yaw_degree | 端 | 端 | 数据
yaw_confidence | 端 | 端 | 数据
视频流（带框/原始） | 端 | 端 | 视频
DetectionList+DSFusionList+视频
Notes: 单车级指标---感知底层车辆数据（端）---需较复杂计算（端/边）
车道级指标---计算底层基础数据（边）--信控评价数据（端/边），环境相关非即时数据（云）

## Slide 7
统计指标体系
进口道级指标 |  |  |  | 
项 | 计算 | 存储位置 | 存储内容 | 应用
流量 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控+评价
通行能力 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控
饱和度 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控+评价
平均延误 | 边/云侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
平均速度 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
排队长度 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控+评价
停车次数 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
大车比例 | 边/云侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
绿灯利用率 | 边/云侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
碳排放指标 | 云侧计算 | 云 | 结构化数据 | 环保评价
车型流量 | 边/云侧计算 | 边 | 结构化数据 | 评价
路口级指标 |  |  |  | 
项 | 计算 | 存储位置 | 存储内容 | 应用
流量 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控+评价
通行能力 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控
饱和度 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控+评价
平均延误 | 边/云侧计算 | 边/云 | 结构化数据 | 评价
平均速度 | 边/云侧计算 | 边/云 | 结构化数据 | 评价
排队长度 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控+评价
停车次数 | 边/云侧计算 | 边/云 | 结构化数据 | 评价
绿灯利用率 | 边/云侧计算 | 边/云 | 结构化数据 | 评价
碳排放指标 | 云侧计算 | 云 | 结构化数据 | 环保评价
大车比例 | 边/云侧计算 | 边/云 | 结构化数据 | 评价
车型流量 | 边/云侧计算 | 边/云 | 结构化数据 | 评价
转向级指标 |  |  |  | 
项 | 计算 | 存储位置 | 存储内容 | 应用
流量 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控+评价
延误时间 | 边/云侧计算 | 边/云 | 结构化数据 | 评价
平均速度 | 边/云侧计算 | 边/云 | 结构化数据 | 评价
排队长度 | 边侧计算 | 边 | 结构化数据 | 信控+评价
停车次数 | 边/云侧计算 | 边/云 | 结构化数据 | 评价
Notes: 转向指标--感知设备端侧或有盲区，放在边端—信控数据（边），评价数据（边/云），环保评价（云）
进口道指标--道路属性强相关，放在边端---信控数据（边），评价数据（边/云），环保评价（云）
路口指标—多方向综合评判，放在边端----信控数据（边），评价数据（边/云），环保评价（云）

## Slide 8
事件
基础事件
事件增强
违法行为增强
边
端
云
抓拍图片
10s视频
端（计算）--实时发边+云
边（计算）--实时发云
边端存储：滚动式存储
250G可存储7天，1T可存储1个月
存储
存储
存储
存储
存储
故障应急存储所有的数据，存储磁盘80%
计
算
计
算
计
算
调出
调出

## Slide 9
事件
事件增强 |  |  |  | 
项 | 计算 | 存储位置 | 存储内容 | 调用云
车辆倒车 | 边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
车辆驶离 | 边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
连续变道 | 边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
大货车禁行 | 边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
穿越导流线 | 边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
违法上下客 | 边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
非机动车闯入 | 边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
行人横穿 | 边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
交通事故 | 边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
道路施工 | 云 | 云 | 结构信息 | 10s视频
能见度检测 | 边/云 | 边/云 | 结构信息 | 10s视频
团雾检测 | 边/云 | 边/云 | 结构信息 | 10s视频
抛洒物检测 | 边/云 | 边 | 结构信息 | 10s视频
道路健康监测 | 云 | 云 | 结构信息 | 10s视频
基础事件 |  |  |  | 
项 | 计算 | 存储位置 | 存储内容 | 调用云
超高速 | 端 | 边 | 结构信息 | 10s视频
超低速 | 端 | 边 | 结构信息 | 10s视频
违法停车 | 端 | 边 | 结构信息 | 10s视频
异常停车 | 端 | 边 | 结构信息 | 10s视频
违法变道 | 端 | 边 | 结构信息 | 10s视频
占用应急车道 | 端 | 边 | 结构信息 | 10s视频
车辆逆行 | 端 | 边 | 结构信息 | 10s视频
拥堵 | 端/边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
溢出 | 端/边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
排队过长 | 端/边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
排队超限 | 端/边 | 边 | 结构信息 | 10s视频
违法行为增强 |  |  | 
项 | 计算 | 存储 | 调度云
违法闯红灯 | 边 | 云 | 2-3张照片
违法停车 | 边 | 边 | 2-3张照片
违法压线 | 边 | 边 | 2-3张照片
违法逆行 | 边 | 边 | 2-3张照片
违法调头 | 边 | 边 | 2-3张照片
违法走公交车车道 | 边 | 边 | 2-3张照片
违法走大货车禁行车道 | 边 | 边 | 2-3张照片
违法走非机动车道 | 边 | 边 | 2-3张照片
违法走应急车道 | 边 | 边 | 2-3张照片
违法变线、加塞 | 边 | 边 | 2-3张照片
尾号限行 | 边/云 | 边 | 2-3张照片
区域限行 | 边/云 | 边 | 2-3张照片
禁直行检测 | 边 | 边 | 2-3张照片
禁左检测 | 边 | 边 | 2-3张照片
禁右检测 | 边 | 边 | 2-3张照片
不按规定车道行驶 | 边 | 边 | 2-3张照片
开车不让行人 | 边/云 | 边 | 2-3张照片
不系安全带 | 边/云 | 边 | 2-3张照片
开车打电话 | 边/云 | 边 | 2-3张照片
Notes: 基础事件---单车判断（端侧），多车综合研判（端/边）
事件增强---需边端算例（大方向是边）；单车判断（边），单路口事件/紧急检测（边），非紧急监测（云）
违法行为增强---单路口行为（大方向是边）；不影响交通行为（云）